## BRÄNNAREN

Brännaren används ofta vid experiment. Lär dig ordentligt hur den fungerar så att du kan handskas riskfritt med den. Okunnighet innebär risker för både dig själv och dina kamrater.

- Uppe på gasoltuben sitter en liten kran. När du öppnar kranen, strömmar gasol ut i slangen.

- När du öppnar kranen på brännaren strömmar gasen ut genom ett tunt rör som sitter inuti det grova brännarröret.

- Längst ner på brännarröret finns en liten öppning, en luftventil. När det strömmar ut gas genom det tunna brännarröret, sugs det in luft genom öppningen. Luften hjälper till att få en effektivare förbränning av gasen.

# Att tända brännaren

- Förbered genom att ta fram två tändstickor och lägg dem ovanpå asken.

- Kontrollera att kranen på brännaren är stängd.

- Öppna kranen på gasoltuben.

- Tänd en tändsticka och öppna sedan kranen på brännaren.

- För den brinnande stickan från sidan mot brännarrörets mynning.

- Reglera lågans storlek med kranen på brännaren. Studera hur lågan ändras då du öppnar och stänger luftventilen.

# Att släcka brännaren

- Stäng först kranen på gasoltuben.

Då fortsätter lågan att brinna tills slangen är tömd på gas.

- När lågan har slocknat stänger du även kranen på brännaren.

- Ställ tillbaka brännaren i skåpet och se till att dörren är ordentligt stängd.